## Slide 1: Webinaire EPR2
HCTISN et ANCCLI
Le 26/01/2026

## Slide 2: Point d’étape EPR2
6 réacteurs montés par paire : PENLY – GRAVELINES – BUGEY
Effet de série : mise en service 2038 à 2045
De 2023 à 2025 : revue de maturité du Design
Coûts 2022 : 72,8 milliards d’euros. Evolution du coût : meilleure vision du Design et des contrats
Conception : actuellement entre Basic Design et Detailled
Source froide diversifiée : deux voies différentes
3 circuits de sauvegarde (REX EPR) : 3 trains de technologie différente

## Slide 3: EPR2 Penly
DAC de Penly : déposé 28 juin 2023 obtention fin 2026 (enquête en cours).
Début construction 2028. Mise en service 2038
Travaux terrassement : déconstruction radiers N4, creusement falaise, construction digue, paroi étanche, enrochements…
2000 agents sur le chantier
Restauration environnementale : 70 ha

## Slide 4: EPR Gravelines
Sol meuble sur 50 m – Roche 100 m
Risque de liquéfaction en cas de séisme
Problèmes : tassement statique et risque d’enfoncement, d’effondrement
Solutions : mix inclusions rigides flottantes avec transfert de charge (bâtiments lourds : 3 fois pression 900 MW)
Avis ASNR :
modélisation trop simple pour le comportement statique
solutions très innovantes (pas de REX)
incertitudes sur le comportement selon la qualité de la réalisation
garantie du comportement sur 60 ans ? (accès inaccessible)
ASNR attend une démonstration robuste avec des conservatismes suffisants

## Slide 5: Environnement - Ecologie
DAE : Avis ministère de l’environnement : Penly octobre 2025 – Gravelines janvier 2026
Etude d’impacts :
- réduction des rejets radioactifs
- autres rejets : pas d’amélioration sur les effluents chimiques
Biodiversité : progrès notables. Encore des éléments à quantifier (perte habitats des espèces)
Risques naturels (dans DAC) : doivent apparaître dans DAE
Changement climatiques dans DAC
Précision EDF : étude d’impact environnementale enrichie des remarques. Mise à jour durant la vie de la centrale

## Slide 6: Société Civile
DAC : dossier conséquent ( 12000 pages)
Limite de l’enquête : rayon 5KM au lieu de 1km
CLIN de Penly : GT spécifique + Commission technique
Analyse des pièces 6, 7 et 8 en cours
Appui d’EDF, ASNR, Environnement
Instruction du dossier (temps limité) : recommandation engager l’analyse dès réception du dossier
Echanges avec CLI de Gravelines et CLI de Bugey
Peu de représentants d’Elus

## Slide 7: Autres interventions
GREENPACE :
Présence des pièces dans le dossier (pour réponse : pièce 6 dans le dossier en ligne. Pièce 7 à consulter en mairie
Dérèglement climatique année 2100 ?
Marges climatiques - élévation niveau de la mer
EDF vise une durée entre construction et mise en service de 105 à 90 mois à comparer à 156 mois des autres exploitants

## Slide 8: Autres interventions
Robin de Bois : présentation du dossier effondrement d’une voie d’accès. Perte de temps (en dehors du champ de la réunion)
SFEN :
Appui techniques dans l’instruction des dossiers (actuellement 35 représentants dans 25 CLI)
Travaux conjoints avec EDF sur la biodiversité
Etude d’impacts changements climatiques. Plan spécifique ADAP : partage expérience avec autres exploitants

## Slide 9: Conclusions
Réunion très intéressante
Présentations de qualité
Respect mutuel
De nombreuses questions : coûts, travaux sur Penly, environnement du chantier
Possibilité d’expression
Présence de représentants d’autres CLI : intéressés potentiellement par les 8 autres EPR